## Slide 1
Aula 5
Criação de Dados Vetoriais

## Slide 2: Fonte de Dados
Existem inúmeras possibilidades para a obtenção dos dados geográficos.
  Bases de dados existentes:
    IBGE: http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/default_prod.shtm
    INPE: http://www.dgi.inpe.br/CDSR/
    USGS para imagens satélite: http://www.usgs.gov/
    Institutos Cartográficos
    Órgãos Oficiais dos Estados e Municípios
    Muitas outras...
  Criação de dados:
    GPS
    Imagens satélite
    Coordenadas geográficas

## Slide 3: Criação de Dados Vetoriais
Vetor: é um conjunto de dados utilizado para guardar dados geográficos.
Os dados vetoriais podem ser de três tipos:
  Pontos
  Linhas
  Polígonos
1ª possibilidade: criar dados vetoriais a partir de tabela com coordenadas geográficas.

## Slide 4
Importar uma Tabela com as Coordenadas Geográficas
Pasta: bancos_aula_4  arquivo: us_states_locations.csv
Abrir o arquivo no QGIS em “Gerenciador de fontes de dados” (a) e em “Texto delimitado”
(a)
(b)

## Slide 5
Na tela “Texto delimitado, buscar o arquivo “us_states_locations.csv” nos bancos de dados da Aula 4; “codificação” = Windows 1250; format do arquivo = CSV. Depois, clicar em “Adicionar” e “Close”.

## Slide 6
Em “Definição de geometria”, marcar “Coordenadas de ponto; identificar os campos X (long) e Y (lat) e indicar o SRC (NAD83; EPSG:4269); olhar em “Amostra de dados” e verificar se o arquivo está sendo lido corretamente. Depois, clicar em “Adicionar” e dar OK na tela seguinte.

## Slide 7
Coordenadas dos centróides dos estados dos EUA

## Slide 8
Criação de dados vetoriais: transformando o arquivo lido (.csv) em um shape de pontos
Clicar com o botão direto sobre o arquivo; em “Exportar” e em “Salvar feições como...”.

## Slide 9
Escolher o formato: ‘shapefile’
Escolher a pasta e dar nome (‘us_states’)
Selecionar o SRC: NAD83 (já selecionado)
Marcar ‘Adicionar arquivo salvo no mapa’
Clicar em OK

## Slide 10
Agora temos uma camada com os pontos (shape) e não apenas o arquivo em .csv.
Podemos descartar o .csv!
Salvar o projeto (‘proj_aula4’).

## Slide 11: Criação de Dados Vetoriais
Outra possibilidade:
Quando os dados não existem ou são muito específicos, o que fazer?
Podemos criar um conjunto de dados vetoriais no SIG para poder cartografar os elementos que queremos estudar.
Vamos criar um polígono em torno dos pontos correspondentes aos centroides dos estados dos EUA

## Slide 12
Vamos criar um arquivo vazio. Para isso, clique no ícone
Dar nome ao arquivo (polígono_eua);
Escolher “polígono” em “Tipo de geometria”;
Escolher o SRC NAD83 (EPSG:4269);
Criar o campo “nome” como texto e adicionar à lista.
Clique em OK.

## Slide 13
Digitalização da ‘poligono_eua’
Selecionar (clicar sobre) a camada ‘poligono_eua’ (vazia)
Clicar em ‘Projeto’ e em ‘Opções de Aderência’
Clicar em ‘Habilitar aderência’ e escolher “Configurações avançadas” (em “Todas as camadas”)
Marcar a camada ‘us_states’ e colocar tolerância igual a 1 e Unidades em graus

## Slide 14
Selecionar a ‘poligono_eua’
Clicar no botão de edição
Clicar no botão ‘Adicionar Feição’
Desenhar a borda

## Slide 15
Quando chegar no último ponto, clicar com o botão direito
Informar id =1 e name = eua
OK!

## Slide 16
Clicar no ícone de salvamento
Fechar a edição
O shape com a borda foi criado

## Slide 17
A tabela de atributos de ‘poligono_eua’ tem agora informações de sua única feicão.

## Slide 18
Eliminado pontos do polígono
Selecionar a camada (‘poligono_eua)
Colocar preenchimento ‘Sem pincel’
Abrir a edição
Clicar na ferramenta vértices
Clicar no mapa e depois no nós a ser eliminado e dar ‘Del’
Repetir nos nós a serem eliminados
Salvar e fechar a edição

## Slide 19
Editando o polígono
Selecione a camada (poligono_eua), abra a edição e clique na ferramenta vértice – o mapa está aberto para edição.

## Slide 20
Passe o mouse sobre um lado do polígono e clique com o botão direito – para mostrar as coordenadas dos pontos do polígono

## Slide 21
Dê dois cliques em cima da linha e em lugar próximo ao local onde o novo ponto será inserido
Clique sobre o novo ponto e arraste-o até o local desejado
Repita a operação para novos pontos
Salve e feche a edição
Inserindo novos pontos no polígono

## Slide 22
Mudando um ponto existente de lugar
Clique uma vez sobre um ponto existente e arraste-o para o lugar desejado e solte o mouse.

## Slide 23
Deletando pontos do polígono
Como a edição aberta e a fgerramenta de vértice acionada, crie, com o mouse, um retângulao em torno do(s) ponto(s) a ser(em) deletado(s).

## Slide 24
O ponto ficará azul – dar ‘Del’ para deletá-lo! Salvar e fechar a edição.

## Slide 25: Digitalização em Imagens Satélite
Após salvar o projeto anterior, feche-o e abra um novo projeto.
Agora vamos ler uma imagem de satélite (um arquivo do tipo raster.
Clicar no botão “Gerenciador de fonte de dados”.
Clicar em Raster

## Slide 26
Na tela “Raster” escolher o arquivo (na pasta “bancos_aula4”):
“3420C_2010_327_RGB_LATLNG.tif” e “Adicionar”.

## Slide 27: Imagem de Satélite aberta no QGIS

## Slide 28: Digitalização em Imagens Satélite
Zoom da Camada

## Slide 29
Clicando com o botão direito na camada, em “Propriedades” e em “Fonte”, vemos que o SRC do raster é EPSG:4326 – WGS 84.

## Slide 30
Criando vetor tipo ‘polígono’
Clicar no botão “Shapefile” (criar camada do tipo Shapefile)
Dar como nome do arquivo “propriedades_escolares”; “Tipo de geometria”: polígono; e SRC: WGS 84

## Slide 31
Em “Novo campo”, informar “Nome” = name; “Tipo”: dados de texto; “Comprimento” = 80; clicar em “Adicionar…” e em OK.

## Slide 32
Veja que em “Camadas” temos um novo shapefile do tipo polígono.

## Slide 33
Vamos Definir as Propriedades Escolares
A camada a ser editada precisa estar selecionada:
Abrir a Tabela de Atributos:
Vamos criar três polígonos

## Slide 34
Ferramentas de Edição
A camada a ser editada precisa estar selecionada:
Reposiciona o polígono depois de pronto
Tabela de Atributos
No final: salvar e fechar a edição!

## Slide 35: Selecionando Elementos de uma Camada Vetorial
1) Com esta ferramenta temos que selecionar manualmente os elementos que desejamos destacar.
Existem diversas formas para selecionar elementos de um mapa:

## Slide 36
2) Podemos selecionar os elementos
diretamente da Tabela de atributos, clicando nos números da margem esquerda

## Slide 37
3) Existe também a possibilidade de se utilizar a seleção por expressão. Esta ferramenta é extremamente útil para seleções complexas e que implicam diversas variáveis.

## Slide 38
Os vetores selecionados podem ser salvos em outra camada: clicar com o botão direito sobre a camada, escolher “Exportar” e “Salvar feições selecionadas como...”
Salvando os Elementos Selecionados de uma Camada Vetorial

## Slide 39
Informar “Formato: shapefile; “Nome do arquivo” (e pasta). O SRC é o mesmo do shape original. Clicar em OK.

## Slide 40
Temos o novo shape (rugby_field) na lista de camadas!

## Slide 41
O interessante de criar os nossos próprios vetores é a possibilidade de adicionar dados que expliquem o próprio vetor em relação ao mapa.
Primeiro passo é abrir a tabela externa (‘atrib_pol’)
Para isso clicar no ícone ‘Gerenciador de fontes de dados’ e depois em “Texto delimitado”
Unir Dados de uma Tabela Externa aos Atributos da Camada Vetorial

## Slide 42
Buscar o arquivo com os atributos (“atrib_pol.csv” em bancos_aula_4) em “Nome do arquivo”; “Formato: Delimitadores personalizados e ponto e vírgula; “Definição de geometria”: sem geometria.
Em “Amostra de dados”, verificar se o arquivo está sendo lido corretamente. Clicar em “Adcionar”.

## Slide 43
O arquivo “atrib_pol.csv” foi adicionado às camadas. Clicar com o botão direito na arquivo e abrir a tabela de atributos.

## Slide 44
Os “id” desta tabela devem coincidir com os “id” da camada “propriedades_escolares” (o que permitirá a união das duas).

## Slide 45
União dos dados da tabela “atrib_pol.csv” com o shape a tabela de atribudos da camada “propriedades_escolares”
Clicar com o botão direito na camada “propriedades_escolares” e escolher “Propriedades” e depois “Uniões”.

## Slide 46
Clicar em
Em “Unir camadas” escolher a tabela a ser unidada ao shape (‘atrib_pol.csv’).
Em “Unir campo” escolher id (campo da tabela ser unida)
Em “Campo alvo” escolher “id” (campo do shape)
Clicar em “Campo personalizado…” e escrever “a_” - Clicar em OK.

## Slide 47
A união aparecer no topo do quadro.
Clique em OK para realizar a união.

## Slide 48
Abra a tabela de atributos de ‘propriedade_escolar’ e verifique que a tabela do arquivo ‘atrib_pol’ foi anexada.
Só que esta união é virtual, para ser definitiva um novo shape tem que ser salvo – se eu remover o arquivo “atrib_pol” a união irá ser desfeita.

## Slide 49
Para salvá-lo, clicar com o botão direito no shape “propriedade_escolar’, em ‘Exportar’ e em “Salvar feições como...”. Informar o que a tela pede (colocar como nome: propriedade_escolar_nova).
Agora podemos remover o arquivo “atrib_pol.csv”

## Slide 50
Aproveitando as novas informações que foram inseridas, vamos criar uma coluna com o valor da “área” de cada elemento da camada “propriedade_escolar_nova”.
Para isso, abra a tabela sua tabela de atributos e clique em “Abrir calculadora de campo”.

## Slide 51
Em “Nome do novo campo”, digitar “area”, em “Tipo…”: número decimal.
Clicar em “Geometria” e escolhar “$area” (clicar duas vezes!).
Clicar em OK.

## Slide 52
Agora, a tabela de atributos de “propriedades_ecolares_nova” tem uma nova coluna com as áreas das propriedades.
Na tabela de atributos, salvar e fechar a edição.
Antes de sair do QGIS, não esqueça de salvar o projeto!