## Slide 2: Compostagem de Resíduos Orgânicos
Projeto Rondon - Operação Itapemirim/ ES

## Slide 3: Agenda
Os 3 Rs
Iniciação à Compostagem
  Contexto
  Conceitos
  Reflexões
  Fatores de interferência
Vídeo
Exercício
Passo-a-passo
Conclusão

## Slide 4
REDUZIR
O CONSUMO E O DESPERDÍCIO

## Slide 5
REUTILIZAR
OBJETOS E MATERIAIS

## Slide 6
RECICLAR
MATERIAIS

## Slide 7: contexto

## Slide 8: Problemas socioambientais

## Slide 9: Gastos públicos
Coleta de lixo
Compra de adubo
Lodo
Tratamento do chorume contaminado

## Slide 10: Conceitos

## Slide 11: CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEGUNDO A PNRS
RESÍDUO
SÓLIDOS URBANOS
DOMICILIARES
DE LIMPEZA URBANA
DE ESTABELECIMENTO COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇO
DE SERVIÇO DE SAÚDE
DA CONSTRUÇÃO CIVIL
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
OUTROS
AGROSSILVOPASTORIS
DE MINERAÇÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO
INDUSTRIAIS

## Slide 12: Componentes básicos do Resíduo Sólido Domiciliares (RSD)
DOMICILIARES
Papéis
Papelão
Plástico
Vidro
Metais
Resíduos orgânicos
Materiais recicláveis
Outros
Rejeitos (para aterro)
Cerâmica
Couro
Pedra
Outros
Banheiro

## Slide 13: Estimativa da composição gravimétrica dos RSU coletados no Brasil em 2008
  Fonte: elaborado a partir de IBGE (2010b)

## Slide 14: Estimativa da composição gravimétrica dos RSU coletados no Brasil em 2008
Chart: 
| Papel | Plástico | Metal | Vidro | Aço | Alumínio | Matéria Orgânica | Outros
Composição média de alguns município brasileiros | 13.1 | 13.5 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 51.4 | 16.7
  Fonte: elaborado a partir de IBGE (2010b)

## Slide 15
Resíduos Orgânicos
Frutas
Legumes
Ossos
Cascas
Borras de café
Folha/ Palha
Podas
Restos de Alimentos
I
C
A
N
O
R
G
Â
I
A
R
M
A
T
É

## Slide 16: A compostagem
O que é a compostagem?
  Compostagem é o processo de decomposição ou degradação de materiais orgânicos pela ação de microrganismos em um meio aerado naturalmente.
Qual sua importância?
  A maioria dos resíduos coletados no Brasil, mais de 50% em peso úmido, é composto de matéria orgânica facilmente putrescível, que pode ser compostada.
Fonte: Manual de Compostagem. NETO, João Tinôco Pereira. 2007. Editora UFV. Ed1

## Slide 17: Reflexões

## Slide 18
Paradoxo da compostagem
Qualquer um pode desenvolver e gerenciar as etapas de seu processo
Complexidade nos processos bioquímicos e físicos ocorrentes na massa de compostagem para formação do húmus/composto

## Slide 19
CONTROLADA
Viabiliza o potencial energético da matéria orgânica
Evita problemas adversos (sanitários, econômicos, sociais etc.)
NÃO CONTROLADA
Geração de gases e chorume
Poluição do ar, solo e águas
Atração e proliferação de insetos e roedores
Biodegradação

## Slide 20: Benefícios da compostagem
Vantagens públicas
Redução de mais de 50% dos RSD destinados aos aterros sanitários
Praticidade
Práticas simples
Potencial educativo
Reaproximação das pessoas com a terra
Desmistificação de preconceitos
Substituição de fertilizantes por composto orgânico
Viabilidade: localização e técnicas
Menor gasto com correções ambientais
Baixo custo

## Slide 21: Fatores de interferência

## Slide 22: Fatores de interferência na compostagem
1
2
3
4
5
6
Temperatura
Umidade
Oxigenação
Proporção dos nutrientes (Relação Carbono/Nitrogênio)
pH
Tamanho das partículas

## Slide 23: Fatores
UMIDADE | 
Ideal | Teste da “mão úmida”
Em excesso | Inibe passagem do oxigênio, exala odores e atração de insetos
Em falta | Dificulta a atividade microbiológica, proliferação de fungos
TEMPERATURA | 
Ideal | 45° - 60°C (dependendo da fase)
Em excesso | Elimina microrganismos mineralizadores responsáveis pela decomposição
Em falta | A queda da temperatura indica a fase de maturação (4° fase)

## Slide 24: Fatores
PROPORÇÃO DOS NUTRIENTES (CARBONO E NITROGÊNIO) | 
Ideal | 3 de palhosos: 1 matéria orgânica (em volume)
Mais carbono (folhas, grama, gravetos) | Aumento do período de compostagem
Mais nitrogênio ( talos, restos) | Emissão de odores, atração de vetores
OXIGENAÇÃO | 
Ideal | Revirar três vezes por semana
Em excesso | Seca a matéria orgânica
Em falta | Oxida a matéria orgânica, aumento da temperatura e torna-se decomposição anaeróbica (mais demorada)

## Slide 25: Fatores
pH | 
Ideal | Entre 5 e 8
Valores extremos | Microrganismos corrigem automaticamente através da degradação dos compostos
TAMANHO DAS PARTÍCULAS | 
Maiores | Maior tempo para decomposição
Menores | Menor tempo para decomposição

## Slide 26: As 4 fases da compostagem
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
T(°C) 1 2 3 4 pH

## Slide 27: Vídeo

## Slide 28: Vídeo A história do cocô

## Slide 29: exercício

## Slide 30
PROBLEMA | POSSÍVEL CAUSA | SOLUÇÃO
ODOR DESAGRADÁVEL |  | 
ATRAÇÃO DE ANIMAIS |  | 
DEMORA DA DECOMPOSIÇÃO |  | 
PROBLEMA | POSSÍVEL CAUSA | SOLUÇÃO
ODOR DESAGRADÁVEL | Excesso de umidade | 
 | Compactação | 
 | Excesso de nitrogênio | 
ATRAÇÃO DE ANIMAIS | Alta concentração de resíduos orgânicos | 
 | Decomposição anaeróbica | 
DEMORA DA DECOMPOSIÇÃO | Temperatura baixa | 
 | Pouco nitrogênio | 
PROBLEMA | POSSÍVEL CAUSA | SOLUÇÃO
ODOR DESAGRADÁVEL | Excesso de umidade | Adicionar materiais secos, como folhas, gravetos, serragem ou palha
 | Compactação | Revire o monte e, caso necessário, diminua seu tamanho
 | Excesso de nitrogênio | Adicionar carbono, como folhas, madeira
ATRAÇÃO DE ANIMAIS | Alta concentração de resíduos orgânicos | Revire a pilha, identifique o foco, triture-o e cubra com mais folhas
 | Decomposição anaeróbica | Remexer a pilha, aumentar a quantidade de palhosos e cobrir com o mesmo
DEMORA DA DECOMPOSIÇÃO | Temperatura baixa | Aumente o tamanho da pilha
 | Pouco nitrogênio | Colocar mais restos de alimentos

## Slide 31: Legislação envolvida

## Slide 32: Legislação envolvida
Política Nacional dos Resíduos Sólidos (L.12.305/2010):
  Art. 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: [...]
    V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;
SMA 102 (SP)
  Isenção de licenciamento para menos de 100kg/dia RSDO
  Impermeabilização do solo

## Slide 33: Passo-a-passo

## Slide 34: Passo-a-passo
Coleta de resíduos orgânicos
Manutenção
Adubação
Formação da composteira
Mistura de orgânicos com palhosos

## Slide 35: Tipos de composteiras
Compostagem em forma de leiras ou pilhas na terra

## Slide 36: Tipos de composteiras
Compostagem em forma de leiras ou pilhas na terra

## Slide 37: Tipos de composteiras
Compostagem em caixas

## Slide 38: Tipos de composteiras
Compostagem em baias

## Slide 39: Tipos de composteiras
Compostagem em baias

## Slide 40: Tipos de composteiras
Compostagem em aramados

## Slide 41: Conclusão

## Slide 42: O que fazer quando seus colegas questionarem a sua composteira?
Dê um bom exemplo, mantendo a sua composteira organizada.
Explique os benefícios da compostagem sempre que tiver oportunidade para seus parentes, colegas e vizinhos.
Apresente sua composteira e ofereça composto orgânico pronto.
Ajude a desmistificar o preconceito!

## Slide 43: Bibliografia consultada
  PEREIRA NETO, J. T. Manual de Compostagem. 1996.
  KRAUSS, Peter. Como Preservar a Terra Sem Sair do Quintal. 1996.
  MEIRA, Ana Maria de. Dá pá virada: revirando o tema lixo. 2007. Ed USP
  Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir1529/PNRS_consultaspublicas.pdf>. Acesso em: abr. 2015
  Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/ />. Acesso em: mar. 2015

## Slide 44: Dúvidas?

## Slide 45: Obrigado!

## Slide 46: Mãos à obra